## Slide 1: D.Lgs. n. 81/2008 TITOLO IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI Aspetti giuridici

## Slide 2: Titolo IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
2
Capo I - Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili (artt. da 88 a 104)
Capo II - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota (artt. da 105 a 156)
Capo III – Sanzioni – (artt. da 157 a 160)
Il Titolo IV armonizza la previgente normativa speciale riguardante i lavori edili (D.Lgs. n. 494/1996, d.p.r. n. 164/1956, d.p.r. n. 222/2003) con la previgente normativa generale (d.lgs. n. 626/1994, d.p.r. n. 547/1955), operando una "ripulitura" di norme obsolete.
Notes: 2

## Slide 3: Campo di applicazione (artt. 88-89, d.lgs. n. 81/2008) Elenco dei Lavori edili o di Ingegneria Civile dell’Allegato X
1- I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.
2- Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

## Slide 4: Campo di applicazione (artt. 88-89, d.lgs. n. 81/2008) Elenco dei Lavori edili o di Ingegneria Civile dell’Allegato X
-- Elenco lavori edili ricalca sostanzialmente vecchio d.p.r. n. 164/1956, su cui era intervenuta circolare Min. Lavoro n. 41/1997 (ancora attuale)
- elenco è tassativo, non meramente esemplificativo, perché trattasi di norme la cui violazione è penalmente sanzionata
→ principio di determinatezza, proprio del dir. pen.

## Slide 5: Campo di applicazione (artt. 88-89, d.lgs. n. 81/2008) Elenco dei Lavori edili o di Ingegneria Civile dell’Allegato X
Circ. Min. Lavoro n. 30/1998 (ancora attuale): se i lavori edili «vengono effettuati direttamente con proprio personale dipendente, le disposizioni di cui al (previgente, n.d.r.) d.lgs. n. 494/1996 non sono applicabili, poiché in tal caso il soggetto in questione non assume il ruolo di committente, bensì unicamente quello di datore di lavoro».

## Slide 6: Campo di applicazione. Esclusioni (art. 89, co. 2)
(a) lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali;
(b) lavori svolti negli impianti connessi alle attività minerarie esistenti entro il perimetro dei permessi di ricerca, delle concessioni o delle autorizzazioni;
(c) lavori svolti negli impianti che costituiscono pertinenze della miniera: impianti fissi interni o esterni, pozzi, gallerie, nonché i macchinari, apparecchi e utensili destinati alla coltivazione della miniera, le opere e gli impianti destinati all’arricchimento dei minerali, anche se ubicati fuori del perimetro delle concessioni;
(d) lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura e trasporto dei prodotti delle cave ed alle operazioni di caricamento di tali prodotti dai piazzali;
(e) attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato;
(f) lavori svolti in mare;

## Slide 7: Campo di applicazione. Esclusioni (art. 89, co. 2)
(g) attività svolte in studi teatrali, cinematografici, televisivi o in altri luoghi in cui si effettuino riprese, purché tali attività non implichino l’allestimento di un cantiere temporaneo o mobile;
g-bis) lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento, nonché i piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore a dieci uomini-giorno, finalizzati alla realizzazione o alla manutenzione delle infrastrutture per servizi, che non espongano i lavoratori ai rischi di cui all’ALLEGATO XI;
g-ter) attività di cui al d.lgs. n. 272/1999, che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all’ALLEGATO X
2-bis. Le disposizioni di cui al presente Titolo si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, che deve essere adottato entro il 31 dicembre 2013

## Slide 8: Titolo IV, D.lgs. n. 81/2008. I destinatari della normativa
Committente: soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione.
ALCUNE PRECISAZIONI
  Deve essere una persona fisica, in quanto titolare di obblighi penalmen-te sanzionati
  In generale: soggetto da individuare in persona legittimata alla firma dei contratti di appalto per l’esecuzione dei lavori.
  In appalti d’opera pubblica, committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto (espressamen- te previsto).
  In ogni caso: possibilità di estensione analogica dei criteri identificativi della figura datoriale: criterio formale vs. criterio sostanziale (il c.d. committente di fatto).
  Committente responsabile se:
    (a) affida appalto a imprese professionalmente non idonee;
    (b) non organizza in modo adeguato il sistema di sicurezza.

## Slide 9: Titolo IV, D.lgs. n. 81/2008. I destinatari della normativa
Committente: i compiti
  Destinatario principale del “dovere di tutela” nella fase di progettazione esecutiva dell’opera e in particolare al momento delle scelte tecniche, nella redazione del progetto e nell’organizzazione delle operazioni di cantiere.

## Slide 10: Titolo IV, D.lgs. n. 81/2008. I destinatari della normativa
Responsabile dei lavori:
  soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal d.lgs. n. 81/2008;
  negli appalti pubblici, il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento;
  assimilabile a un delegato ex art. 16?
ALCUNE OSSERVAZIONI
  Nomina meramente eventuale
  In ogni caso, nomina del responsabile dei lavori non spoglia definitivamente di responsabilità il committente, che può comun-que essere chiamato a rispondere per “culpa in eligendo” o “culpa in vigilando”.

## Slide 11: Titolo IV, D.lgs. n. 81/2008. I destinatari della normativa
CP - Coordinatore per la Progettazione (ovvero “Coordinatore in materia di Sicurezza e di Salute durante la Progettazione dell’Opera”): soggetto incaricato, da C o da RL, dell’esecuzione dei compiti ex art. 91, d.lgs. n. 81/2008:
Durante la progettazione dell’opera (e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, negli appalti pubblici), il CP:
  (a) redige il PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento (art. 100, co. 1), i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell’Allegato XV;
  (b) predispone un fascicolo aggiuntivo che, in base alle caratteristiche dell’opera, contiene specifiche informazioni utili per prevenzione e protezione dai rischi tenendo conto delle norme di buona tecnica (contenuti definiti all’Allegato XVI e nell’allegato II al documento UE 26.5.1993).
  Fascicolo aggiuntivo non è predisposto in caso di lavori di manutenzione ordinaria (art. 3, c. 1, lett. a), d.p.r. n. 380/2001);
Valuta il rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attività di scavo nei cantieri; quando CP intenda procedere alla bonifica preventiva del sito nel quale è collocato il cantiere, il committente provvede a incaricare un’impresa specializzata (in possesso dei requisiti di cui all’art. 104, co. 4-bis, d.lgs. n. 81/2008).

## Slide 12: Titolo IV, D.lgs. n. 81/2008. I destinatari della normativa
CE – Coordinatore per la Esecuzione dei Lavori (“coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera”: art. 92).
Preposto particolarmente qualificato che sovrintende all’attività del cantiere. Figura di garanzia più prossima alla fonte di rischio
→ poteri impeditivi e d’iniziativa che esercita anche vs. OdV
INCOMPATIBILITA’:
  CE non può coincidere col datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici né con un loro dipendente né col RSPP
    → impedire sovrapposizione tra controllore e controllato
  Tali incompatibilità non operano in caso di coincidenza fra committente e impresa esecutrice
  → ruolo di coordinamento potrà essere affidato anche a personale interno; modifica introdotta dal d.lgs. correttivo n. 106/2009; “per lavori altamente specializzati non è facile trovare le necessarie professionalità tecniche all’esterno dell’impresa esecutrice”.
  In fondo, il committente/impresa esecutrice ha tutto l’interesse a che i lavori vengano effettuati al meglio.

## Slide 13: Titolo IV, D.lgs. n. 81/2008. I destinatari della normativa
CE – Coordinatore per la Esecuzione del Lavori (“coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera”: art. 92).
Durante l’esecuzione dell’opera, deve provvedere a:
  assicurare l’applicazione delle disposizioni contenute nei PSC;
  adeguare PSC e fascicolo delle informazioni in relazione all’evoluzione dei lavori;
  organizzare tra i datori di lavori, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività;
  segnalare al committente, in caso di gravi inosservanze delle norme di prevenzione, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavori autonomi interessati, le violazioni alle norma di legge; → proporre sospensione dei lavori, allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o risoluzione dei contratti d’opera o di appalto (richiamo implicito all’art. 1374 cc. su “integrazione del contratto”, che obbliga “anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge”).
  sospendere direttamente le lavorazioni in caso di pericolo grave ed imminente, dando tempestiva comunicazione al committente; la sospensione opera fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

## Slide 14: Titolo IV, D.lgs. n. 81/2008. I destinatari della normativa
Lavoratore autonomo: persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell’opera senza vincolo di subordinazione
Impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell’esecuzione dell’opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi
Idoneità tecnico-professionale: possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento alla realizzazione dell’opera.

## Slide 15: Committente e Responsabile dei Lavori Compiti (artt. 90-93)
15
Aumentano le responsabilità del committente
(rispetto al vecchio art. 6, c. 1, d.lgs. n. 494/1996)
Il committente deve verificare
  che il responsabile dei lavori adempia ai propri obblighi (art. 90)
  che il coordinatore per l'esecuzione segnali le inosservanze delle imprese alle norme di sicurezza, proponga la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto (art. 92, c. 1, lett. e)
Il Responsabile lavori deve verificare
  che il coordinatore per la progettazione abbia redatto il PSC (art. 91, c. 1)
  che il coordinatore per l'esecuzione svolga correttamente i propri compiti (art. 92, c. 1, lett. a, b, c, e d).

## Slide 16: Committente e Responsabile dei Lavori Compiti (artt. 90-93)
9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa:
verifica l'idoneità tecnico-professionale dell’impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare sulla base dell’Allegato XVII (N.B. la verifica è semplificata in caso di lavori privati senza permesso di costruire, comma 11) ;
chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, all’INAIL e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al CCNL applicato ai lavoratori dipendenti (N.B. tale dichiarazione viene semplificata in caso di lavori privati senza permesso di costruire, comma 11);
trasmette all’amministrazione concedente,prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere a) e b). Tale obbligo sussiste anche in caso di lavori in economia con lavoratori autonomi o realizzati direttamente dal committente.
In assenza della certificazione DURC, anche in caso di variazione dell’impresa esecutrice dei lavori, è sospesa l’efficacia del titolo abilitativo.

## Slide 17
Dal 1° ottobre 2024, ai fini della verifica dell’idoneità tecnico professionale le imprese dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori la «patente a crediti per la sicurezza», (o «Patente a punti cantieri» o «Patente cantieri»).
Fonti:
- art. 27, d.lgs. n. 81/2008 (come modificato dall’art. 29, c. 19, lett. a, d.l. n. 19/2024, convertito dall’art. 1, c. 1, legge n. 56/2024);
- d.m. n. 132/2024 – Regolamento relativo all'individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili.
- circolare INL n. 3/2024
Per ottenere tale «patente», sono necessari i seguenti documenti:
(a) iscrizione alla CCIAA
(b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal d.lgs. n. 81/2008
(c) DURC
(d) DVR, nei casi previsti dalla normativa vigente;
(e) DURF, nei casi previsti dalla normativa vigente;
(f) avvenuta designazione del RSPP, nei casi previsti dalla normativa vigente.
Il datore di lavoro deve informare entro 5 giorni RLSA o RLST dalla richiesta di rilascio della patente a punti.
Idoneità tecnico professionale. Patente a punti

## Slide 18
La «Patente Cantieri» è obbligatoria per tutte le imprese e i lavoratori autonomi operanti in cantieri temporanei o mobili (art. 89, c. 1, lett. a) indipendentemente dal tipo di attività svolta.
Sono esclusi dall’obbligo:
- chi effettua solo fornitura di materiale;
- chi presta attività intellettuale;
- imprese con certificazione SOA, di classe pari o superiore alla III.
Idoneità tecnico professionale. Patente a punti

## Slide 19
La patente a punti contiene al suo interno una serie di informazioni:
- Dati identificativi di persona giuridica, imprenditore individuale o lavoratore autonomo titolare della patente;
- Dati anagrafici del soggetto richiedente la patente;
- Data di rilascio e numero della patente;
- Punteggio attribuito al momento del rilascio;
- Punteggio aggiornato alla data di interrogazione del portale;
- Esiti di eventuali provvedimenti di sospensione della patente a seguito di infortunio da cui deriva la morte o un’inabilità permanente del lavoratore ai sensi dell’art. 27, c. 8, d.lgs. n. 81/2008;
- Esiti di eventuali provvedimenti definitivi, di natura amministrativa o giurisdizionale, ai quali consegue la decurtazione dei crediti della patente di cui all’art. 27, c. 6, d.lgs. n. 81/2008.
Idoneità tecnico professionale. Patente a punti

## Slide 20
Il Sistema a punti
- La «Patente cantieri» viene rilasciata con un punteggio iniziale di 30 crediti, soggetti a decurtazione in caso di violazioni delle norme di sicurezza.
- Il numero minimo di crediti (o punti), che deve essere presente sulla patente a punti per accedere al cantiere è pari a 15 punti.
- Le violazioni sono classificate in 29 fattispecie, con decurtazioni variabili a seconda della gravità.
- Qualora nell’ambito del medesimo accertamento ispettivo siano contestate più violazioni, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave.
- La decurtazione dei punti è accessoria alle sanzioni già previste dal d.lgs. n. 81/2008 e dalle normative ad esso correlate.
Idoneità tecnico professionale. Patente a punti

## Slide 21
Inosservanza – Punti decurtati: 1
- Omessa notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio di lavori che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto;
- Omessa formazione dei lavoratori che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento;
- Condotta sanzionata ai sensi dell’art. 3, c. 3-quater, d.l. n. 12/2002, convertito dalla legge n. 73/2002, in aggiunta alle condotte di cui ai n. 21, 22 e 23.
Idoneità tecnico professionale. Patente a punti

## Slide 22
Inosservanza – Punti decurtati: 2
- Omessi formazione e addestramento;
- Omessa fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto
- Mancata installazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica sulla consistenza del terreno;
- Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi;
- Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi;
- Mancanza di protezione contro i contatti diretti e indiretti (impianto di terra, interruttore magneto-termico, interruttore differenziale);
- Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- Omessa valutazione del rischio di annegamento;
- Omessa valutazione dei rischi collegati a lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie;
- Condotta sanzionata ai sensi dell’art. 3, c. 3, lett. b), d.l. n. 12/2002, convertito dalla legge n. 73/2002;
Idoneità tecnico professionale. Patente a punti

## Slide 23
Inosservanza – Punti decurtati: 3
- Omessa elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione;
- Omessa costituzione del servizio di prevenzione e protezione o nomina del relativo responsabile;
- Omessa elaborazione del piano operativo di sicurezza;
- Mancanza di protezioni verso il vuoto;
- Omessa valutazione dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi;
- Omessa valutazione del rischio biologico e da sostanze chimiche;
- Omessa individuazione delle zone controllate o sorvegliate ai sensi del d.lgs. n. 101/2020;
- Omessa valutazione dei rischi collegati all’impiego di esplosivi;
- Condotta sanzionata ai sensi dell’art. 3, c. 3, lett. c), d.l. n. 12/2002, convertito dalla legge n. 73/2002.
Idoneità tecnico professionale. Patente a punti

## Slide 24
Inosservanza – Punti decurtati: 5
- Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni, dal quale derivi un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di 60 giorni.
Inosservanza – Punti decurtati: 8
- Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni, che comporti una parziale inabilità permanente al lavoro.
Inosservanza – Punti decurtati: 10
- Malattia professionale di lavoratore dipendente dell’impresa, derivante dalla violazione delle disposizioni del d.lgs. n. 81/2008.
Inosservanza – Punti decurtati: 15
- Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni, che comporti un’assoluta inabilità permanente al lavoro.
Inosservanza – Punti decurtati: 20
- Infortunio mortale di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni.
Idoneità tecnico professionale. Patente a punti

## Slide 25
Sanzioni per la mancanza di crediti e sospensione
L’attività in cantieri da parte di imprese o lavoratori autonomi privi della patente o con un punteggio inferiore ai 15 crediti comporta ulteriori sanzioni amministrative pari al 10% del valore dei lavori (con un importo minimo di € 6000,00) e l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per sei mesi.
In caso di infortunio mortale o che causa l’inabilità permanente del lavoratore (superiore al 15%), di gravi violazioni normative di completa perdita dei punti, l’Ispettorato del Lavoro avrà il potere di sospendere la patente a punti fino a 12 mesi.
La patente può essere sospesa anche nel caso in cui, a seguito di controlli e indagini, si rilevino false autocertificazioni o dati non veritieri forniti da parte del titolare.
In caso di seconda sospensione, o di gravi incidenti, la patente può essere revocata.
Idoneità tecnico professionale. Patente a punti

## Slide 26
Recupero dei punti
Le imprese e i lavoratori autonomi possono recuperare fino a 15 punti frequentando corsi di formazione in materia di sicurezza, che consentono il recupero di cinque crediti alla volta. I crediti riacquistati non possono superare il totale di 15.
Qualora dovessero trascorrere due anni in cui non vengono accertate violazioni, la patente è incrementata di un credito per ciascun anno successivo al secondo, fino a un massimo di dieci crediti.
L’adozione di modelli di organizzazione e gestione conformi al d.lgs. n. 231/2001 consente di ottenere un incremento di cinque crediti.
Fino al 01/01/2025 non sarà possibile procedere alla richiesta di recupero punti o di punti aggiuntivi.
Idoneità tecnico professionale. Patente a punti

## Slide 27
Obblighi del committente
Il committente, durante la fase di verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi, deve richiedere dichiarazioni relative all’organico medio annuo e controllare la presenza della patente cantieri o della certificazione SOA.
In caso di mancata verifica della presenza della patente a crediti o della certificazione SOA, committente è punibile con sanzione amministrativa da € 711,92 a € 2.562,91.
Idoneità tecnico professionale. Patente a punti

## Slide 28
Criticità del nuovo sistema.
(1) La patente a punti riguarda solo gli operatori della cantieristica di cui al titolo IV, d.lgs. n. 81/2008.
(2) La decurtazione dei crediti avviene solo a seguito di provvedimenti giurisdizionali definitivi emanati nei confronti di datori di lavoro, dirigenti e preposti o dei lavoratori autonomi. Si considerano provvedimenti definitivi le sentenze passate in giudicato e le ordinanze-ingiunzione ex art. 18, legge n. 689/1981 divenute definitive.
→ impossibile procedere a decurtazione dei crediti, se tali violazioni sono state definite con corretto e tempestivo adempimento della prescrizione ex art. 20 e ss., d.lgs. n. 758/1994 e conseguente estinzione del reato.
Gran parte delle violazioni delle norme prevenzionistiche di cui al d.lgs. n. 81/2008 viene di solito “gestita” e risolta mediante lo strumento della prescrizione ex d.lgs. n. 758/1994, approdando solo raramente in giudizio → le decurtazioni dei crediti potrebbero di fatto essere molto rare.
(3) Uno stesso fatto è considerato come requisito dirimente per ottenere la patente e poi solo come un elemento per la modulazione del punteggio della patente stessa: es. «omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi», «omessa nomina del RSPP», «omessa formazione».
Idoneità tecnico professionale. Patente a punti

## Slide 29
Criticità del nuovo sistema.
(4) L’incremento dei crediti non è sospeso se, dopo la notifica del verbale di accertamento di una o più violazioni, il titolare della patente consegue l’asseverazione del m.o.g. rilasciato dall’organismo paritetico iscritto al Repertorio nazionale di cui all’art. 51 del d.lgs. n. 81/2008 → ma come può essere asseverata la bontà organizzativa del sistema di prevenzione aziendale, a fronte di significative e recenti violazioni prevenzionistiche?
(5) Regolamento di attuazione (d.m. 18/9/2024) prevede incremento dei crediti collegati alla storicità dell’impresa, senza alcun coefficiente di correzione (in negativo) in caso di elevato pregresso tasso di infortuni, specie se gravi, e/o contestazioni di violazioni in materia prevenzionistica. La procedura prescrittiva mira a promuovere la regolarizzazione (ancorché tardiva) e dunque l’estinzione del reato, anche per finalità deflattive del contenzioso. Ciò, però, non può cancellare il fatto che quel determinato operatore abbia comunque commesso svariate violazioni prevenzionistiche, manifestando una propensione più a rimediare ex post che ad investire ex ante in prevenzione. È solo quest’ultima prospettiva che dovrebbe valere per qualificare l’impresa.
(6) Resta irrisolto il problema del c.d. «abuso della personalità giuridica» e della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari sottostanti agli operatori economici (tramite la prassi dei parenti e/o dei prestanome).
Idoneità tecnico professionale. Patente a punti

## Slide 30
1. Ai fini della verifica dell’idoneità tecnico professionale le imprese dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno:
iscrizione alla CCIAA con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto
d.v.r. o autocertificazione in base a procedure standardizzate per le imprese che occupano fino a 10 dipendenti (art. 28, c. 5, d.lgs. n. 81/2008)
specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al d.lgs. n. 81/2008, di macchine e attrezzature
elenco dei d.p.i. forniti ai lavoratori
nomina RSPP, incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, evacuazione, primo soccorso e gestione dell’emergenza, medico competente
nominativo/i del/ii r.l.s.
attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori
elenco dei lavoratori e relativa idoneità sanitaria
DURC
dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi ex art. 14 , d.lgs. n. 81/2008
Allegato XVII
Idoneità tecnico professionale

## Slide 31: Allegato XVII Idoneità tecnico professionale
2. I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:
iscrizione alla CCIAA con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto;
specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali
elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione
attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria previsti dal d.lgs. n. 81/2008
documento unico di regolarità contributiva DURC
3. In caso di sub-appalto il datore di lavoro committente verifica l’idoneità tecnico-professionale dei subappaltatori con gli stessi criteri di cui al precedente punto 1.

## Slide 32: Articolo 96 Obblighi dei datori di lavoro delle imprese esecutrici, dei dirigenti e dei preposti
L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici del (PSC) e la redazione del (POS) costituisce assolvimento dell'obbligo di redazione del (DUVRI).
Importante, perché si evita di duplicare lo stesso documento.